Приложение 2

к документации об электронном аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Место выполнения работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский  район,  с.п. Алябьевский

Сроки  выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 апреля 2014 года включительно.

2. Перечень и объём  работ:

| № п/п | Наименование работ, услуг | Краткая характеристика выполняемых работ, услуг | Ед.измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зимнее содержание автомобильных дорог, улиц, проездов сельского поселения Алябьевский | Согласно Государственным стандартам РФ ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» 1.Содержание дорог Очистка грунтовых дорог от снега автогрейдером 4 раза в месяц (56768 м2*11 дней * 2 прохода), формирование снега в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0-2,5м | 1000м2 | 1249,138 |
|  |  | Очистка дорог с твердым покрытием от снега автогрейдером 4 раза в месяц (41000 м2 *11дней* 2 прохода) формирование снега в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0-2,5м | 1000 м2 | 902 |
|  |  | Уборка снежных валов автогрейдером 1раз в месяц (12,846км* 2 дня*2стороны) | 1 км вала | 51,384 |
|  |  | Сгребание снега на перекрестках | 10 км | 0,205 |
|  |  | 2. Содержание тротуаров , автобусных остановок |  |  |
|  |  | Очистка тротуаров от снега снегоочистителями на базе трактора 4 раза в месяц (159,09 м2 *11 дней 82 прохода) после окончания снегопада или метели | 1000м2 | 3,67 |
|  |  | Очистка автопавильонов и территорий прилегающих к ним, от мусора, снега и льда 4 раза в месяц (7,73м2 *11 дней * 2 прохода) | 100 м2 | 1,7 |
|  |  | 3. Вывоз снега |  |  |
|  |  | Погрузка снега погрузчиками в автосамосвал | 1 т | 72 |
|  |  | Вывоз снега , льда в черте поселения автосамосвалом | 1 т | 72 |

3.   Требования  к   содержанию дорог в с.п. Алябьевский

3.1.Общие положения.

3.1.1.Настоящие требования  являются обязательными для  организаций – заказчиков и дорожно-эксплуатационных предприятий, получивших муниципальный заказ на  содержание дорог в с.п. Алябьевский

3.1.2. Требования разработаны в  соответствии с действующими нормативными документами: Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис), ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

3.2.Требования к качеству зимнего  содержания  дороги.

-   максимальный  срок окончания  снегоочистки и  ликвидации гололёда и зимней  скользкости не должен  превышать 6  часов со  времени  окончания  снегопада;

- при длительных снегопадах (свыше 8 см снежного покрова до 15 см и более) очередная уборка проезжей части должна производиться после выпадения каждых 8 см снега;

- при гололёде, первоочередной обработке песком для ликвидации зимней  скользкости  подвергаются  участки  дорог на  подъездах к перекрёсткам, перекрёстки, пешеходные переходы;

- после  окончания снегоочистки проезжей  части,   обочины на дорогах с твёрдым покрытием на  всю ширину   очищаются  от снега.